## Slide 1
第3节 安全用电
第十九章 生活用电
第一PPT模板网-WWW.1PPT.COM

## Slide 2
你们见过这些标志吗？你知道这些标志的意思吗？

## Slide 3
小故事：小红买电池
小红家里的电视遥控器的电池没电了，爸爸让小红赶紧到超市买两节电池，可小红磨蹭了半天也没行动，问其
原因，她说她不敢，怕让电池
电着了。
“人体是导体，我要用手
拿电池，触电了可怎么办呀？”

## Slide 4
触电！

## Slide 5
电流很小！
没问题！
Notes: PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
<number>

## Slide 6
1．电对人体造成的伤害程度与通过人体电流的大小及持续时间有关。
2．触电电流大小由人体电阻和加在人体两端的电压决定。
1 mA电流通过人体 感觉发麻
10 mA 人手难于摆脱
100 mA 短时间呼吸困难
人体电阻约为104 ～105 ；在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103 。

## Slide 7
想想议议
通过人体的电流达到100mA时，只要很短时间就会使人窒息、心跳停止，发生触电事故。已知健康的人两手间的电阻最大为5kΩ，此时，刚好不小心两手抓到了36V电源两极上，他会不会触电？
因此安全电压为不高于36V的电压。
I= = =7.2mA＜100mA
U
R
36V
5000Ω
解：通过人体的电流

## Slide 8
问题1：阅读教材第113~114页，分组讨论：电压高低与有没有危险有关系吗？为什么电压越高越危险？
安全电压:
不高于36V的电压
根据欧姆定律，电阻一定时，电压越高，对人的生命危害越大。
一、电压越高越危险

## Slide 9
家庭电路的电压是220 V，远远超出了安全电压，一旦发生触电，很可能有生命危险。
二、常见的触电事故

## Slide 10
问题2：阅读教材第113页，分组讨论：①触电是怎么回事？对比两种触电的情况，仔细观察两图中造成触电事故的相同点，总结低压触电事故的原因。

## Slide 11
①触电是怎么回事？
②低压触电有哪几种方式？
有过大电流通过人体
低压触电的原因 ：
人体接触火线并构成了通路
单线触电和双线触电

## Slide 12
1、电弧触电：人与高压带电体距离到一定值时，高压带电体与人体之间会发生放电现象，导致触电。
2、跨步电压触电：高压电线落在地面上时，在距高压线不同距离的点之间存在电压。人的两脚间存在足够大的电压时，就会发生跨步电压触电。
高压触电
二、常见的触电事故

## Slide 13
除了图示的几种情况外，还有哪些情况可能引起触电？
几种容易引起触电的情况

## Slide 14
不接触低压带电体
不靠近高压带电体。

## Slide 15
怎 么 了 ？
想一想：

## Slide 16
想一想：怎么办？

## Slide 17
这种方法行吗 ？
该怎么办呢？
讨论：
发现有人触电时又应该怎么办呢？
首先切断电源，然后进行抢救。绝对不能用手直接拉触电者。

## Slide 18
小结：触电的急救方法，首先切断电源或用绝缘棒挑开电线，绝对不能用手直接拉触电者，必要时进行人工呼吸。
触电的急救

## Slide 19
开关必须接在火线上；
螺丝口灯泡，尾部接火线；
有金属外壳的电器，外壳要接地。
家庭电路中防止触电措施

## Slide 20
为了防止触电事故的发生，你认为家庭用电过程中应注意哪些问题？
◆不接触低压带电体, 不靠近高压带电体。
◆更换灯泡，搬动电器前应断开电源开关。
◆不弄湿用电器，不损坏绝缘层。
◆保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
安全用电原则:

## Slide 21
讨论：
1.谈谈自己家庭或学校有没有违反安全用电的地方？
2.如因电线短路而失火，能否立即用水灭火？为什么？应该怎么办？

## Slide 22
思考：在雷雨天气，你在家里看电视，大人会要求你把电视关掉，特别是有室外天线的电视机，还特意要提醒你将室外天线拔掉，这是
为什么呢？
三、注意防雷
雷电是大气中一种剧烈的放电现象。云层之间、云层和大地之间的电压可达几百万伏至几亿伏，放电时的电流可达几万安至十几万安，产生很强的光和声。云层和大地之间的放电如果通过人体，能够立即致人死亡，如果通过树木、建筑物，巨大的热量和空气的振动都会使它们受到严重的破坏。

## Slide 23
1.应该留在室内，关好门窗。
2.减少使用电话和手提电话。
3.切勿游泳或从事水上运动。
4.不要站在山顶及空旷场地。
5.应远离高大树木和桅杆等，
在空旷场地不宜打伞。
6.不宜开摩托车、骑自行车。
在生活中如何防雷？

## Slide 24
高大建筑物的顶部都有针状的金属物,通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷，叫做避雷针。
四、注意防雷

## Slide 25
我国古代建筑上的龙角形铁制装饰物
现代建筑上的避雷针

## Slide 26
高压输电铁塔最上面的两条防雷的导线

## Slide 27
新式的避雷针

## Slide 28
第一,在生命起源的过程中，雷电起到了重要的作用。洪荒时期，火山喷发的大量气体，在紫外线、宇宙空间辐射的作用和强烈的雷击下，产生了氨基酸，而使具有复制和繁殖能力的原始生命终于慢慢产生了。
第二,雷电给人类带来了火。由于雷击造成森林起火，启发了我们的祖先学会用火。
第三，雷电能净化环境。雷电发生时，强烈的电、光化学作用，会使部分氧气发生化学反应，生成具有杀菌作用的臭氧。
第四，雷电能治病。研究人员测试表明对气喘、烧伤、溃疡以及其他外伤的治疗有促进作用；
知识拓展

## Slide 29
盘点收获
通过今天的学习，你学到了哪些知识？说出来和大家一起分享收获的喜悦！

## Slide 30
1、以下做法，正确的是（ ）
A、用剪刀或绝缘柄破损的钳子剪带电的导线
B、电线上晾衣服
C、发现有人触电时应立即用手将触电者拉离带电体
D、发现输电线的断头落在地上，不要靠近，更不要去 拾
2、下列说法不正确的是，（ ）
A、在雷雨天，不要到大树下避雨
B、不要用湿布擦亮着的电灯
C、移动电器时，应先使它脱离电源
D、因输电线路短路引发火灾时，应立即泼水灭火
D
D

## Slide 31
3.在一个雷雨交加的日子里，某村民到大树底下躲雨，不幸被雷电击中造成重伤，此后村内谣言四起，说什么“魔鬼缠身”，什么“前世没有修行好”等等，家里人在众人面前抬不起头，不但不送病人到医院医治，反而求神拜佛，导致病人耽误治疗。
（1）文中所述的观点对吗？______________________________。
（2）为了避免类似事故的发生，人们在高大建筑物上安装了________________________。
（3）如果你遇到这种雷雨天气情况，你的做法是__________________________________。
不正确
避雷针

## Slide 32
布置作业:
1. 调查生活中防止触电的方法。自己家里的用电器怎样防止触电？
2.完成本节课后练习。

## Slide 33
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程： www.1ppt.com/excel/
资料下载： www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载： www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载： www.1ppt.com/shiti/
教案下载： www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛： www.1ppt.cn
可以在下列情况使用
不限次数的用于您个人/公司、企业的商业演示。
拷贝模板中的内容用于其它幻灯片母版中使用。
不可以在以下情况使用
用于任何形式的在线付费下载。
收集整理我们发布的免费资源后，刻录光碟销售。