## Slide 1
家庭电路
第一PPT模板网-WWW.1PPT.COM
第十五章 安全用电

## Slide 2: 一、家庭电路的组成
问题展示
家庭电路由哪些部分组成？各部分的作用是什么？
电能表在家庭电路中的作用是什么？
各用电器、插座之间的连接方式是串联还是并联，为什么？
电灯和控制它的开关之间是怎样连接的？这样连接有什么好处？
电能表的铭牌“220V，10（20）A”表示什么？
1
2
3
4
5

## Slide 3
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
一、家庭电路的组成：
..
。
。
220V
火线
零线
电能表
保险丝
闸刀开关
插座
电灯
开关

## Slide 4
进户线
电能表
总开关
保护设备
插座及用电器
Notes: PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/

## Slide 5
火线：与零线之间的电压是220V，与地 电压也是220V
进户线 ：由户外的低压输电线引来
零线：与地电压是0V

## Slide 6
电能表：安装在进户线之后，用来度量家庭所消耗的电能的多少。

## Slide 7
10(20)A
3000
观察电能表

## Slide 8
1、电路中共有60w的灯泡四只，120w的洗衣机一台，80w的电视机一台，600w的电饭锅一只，则该家庭电路中最合适的电能表是（ ）
A 220V 3A B 220V 5A
C 220V 10A D 380V 5A
B

## Slide 9
总开关（闸刀开关）安装在电能表后，可以控制整个电路。
总开关及保险设备内都装有熔丝（俗称保险丝）以确保用电安全。在现在的建筑中在电能表后面安装空气开关代替了闸刀开关，来保证用电安全。

## Slide 10
空气开关：

## Slide 11
电灯和插座都并联在由火线和零线组成的电源上，每一只电灯一般都由一个开关控制，开关串联在火线和零线之间。

## Slide 12
零
火
220V
220V
低压供电电源
接地
火线
零线
用户
小结：1
家庭电路中的两根电线，一根叫 线，
另一根叫 线。火线和零线之间有
的电压，零线和地之间 电压。
没有

## Slide 13
低压供电线路先后通过
接到家庭电路上。
家庭电路中各盏灯应 联，开关与它所
控制 的电灯应是 联，插座与电灯应
是 联，保险盒和用电器应 联。
保险盒
电能表
闸刀开关
并
串
串
并
小结：2

## Slide 14
观察电能表
并回答：
1、有什么用途？
2、表上标的
“220V 10（40）A”
有何意义？

## Slide 15
接线： 1、2火，3、4零 １、3进； 2、4出
电线应如何与电能表接？
1 2 3 4
3、电能表安装的位置：
干路上

## Slide 16
二、熔丝的作用
熔丝的材料：
电阻率大、熔点低的铅锑合金
熔丝的规格：
用额定电流来表示
直径 （毫米） | 额定电流 （安） | 熔断电流 （安） | 直径 （毫米） | 额定电流 （安） | 熔断电流 （安）
0.28 | 1 | 2 | 1.25 | 7.5 | 15
0.40 | 1.5 | 3 | 1.51 | 10 | 20
0.52 | 2 | 4 | 1.98 | 15 | 30
0.60 | 2.5 | 5 | 2.78 | 25 | 50
0.98 | 5 | 10 | 3.14 | 30 | 60
熔丝越粗，额定电流和熔断电流越大；
熔断电流是额定电流的2倍。

## Slide 17
二、熔丝的作用
熔丝的作用：
电路中电流过大时自动熔断而切断电路。
电路中电流过大的原因：
（1）短路
（火线与零线直接相碰）
（2）过载
（用电器的总功率过大）
熔丝的选用原则：
选用熔丝应使它的额定电流等于或稍大于电路中的正常工作电流。
若熔丝额定电流过大，则不能起到保险作用；
若熔丝额定电流过小，则无法保证所有用电器同时工作。
绝对不能用铜丝或铁丝代替熔丝使用。

## Slide 18
在闸刀开关的下方或装在插入式熔断器中，然后串联在火线中。
当有过大电流通过时，熔丝由于过热迅速熔断，自动切断电路，起保护作用，又称保险丝。
用额定电流来表示分别为1A、1.5A、2A、3A、5A、10A等。
额定电流等于或稍大于最大的正常工作电流。
熔丝小结：
熔丝应当选用熔点较低、电阻较大的铅锑合金。
A、作用：
B、材料：
C、规格：
D、选用：
E、安装：

## Slide 20
插座
固定插座
可移动的插座
两孔插座
三孔插座
插头
插座

## Slide 21
三、三孔插座
接地
接零线
接火线
接用电器外壳
接用电器电路部分
左“零”右“火”上“地”

## Slide 22
接零线
接火线
接地
火零
线线
火零
线线

## Slide 23
???
某同学家里由于用电不当，经常烧保险丝，
一气之下，他找了一根铁丝代替保险丝接上结果这“保险丝”真的没有烧坏，你觉得他这样做妥当吗？为什么？
不行，因为铁丝、铜丝在电流过大时不熔
断，起不到保险的作用。（该行为千万不
能试!）

## Slide 24
小明的房间里有用电器如下：40W电灯一盏，350W的电脑一台，请问小明的房间要装以下哪一种规格的熔丝？（1A、1.5A、2A、3A）
解：P总=P1+P2=40W+350W=390W
I总=P总/U=390W/220V=1.77A
答：应选用2A的熔丝。

## Slide 25
练 习
1、电路中共有60w的灯泡四只，120w的洗衣机一台，80w的电视机一台，600w的电饭锅一只，则该家庭电路中最合适的电能表是（ ）A220V 3A B220V 5A C220V 10A D380V5A
B
2、一个电能表标有“220V 10A”，则最多可装“220V 40w”的灯光 盏
3、一只标有3000r/ Kw·h的电能表，表盘转了45圈，共消耗 J的电能。

## Slide 26
4、某教室装有“220V 40w”日光灯7盏，教室保险丝应采用（ ） A一根细铜丝 B一根额定电流是1.00A的保险丝 C一根额定电流是1.25A的保险丝 D一根额定电流是1.35A的保险丝
5、小明家中有40w的日光灯5盏，25w白炽灯4盏，100w彩电一台，1200w空调一台，700w电饭锅、1000w电水壶各一只。他家应采用额定电流等于或稍大于 A保险丝。

## Slide 27
谢谢!

## Slide 28
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程： www.1ppt.com/excel/
资料下载： www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载： www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载： www.1ppt.com/shiti/
教案下载： www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛： www.1ppt.cn
可以在下列情况使用
不限次数的用于您个人/公司、企业的商业演示。
拷贝模板中的内容用于其它幻灯片母版中使用。
不可以在以下情况使用
用于任何形式的在线付费下载。
收集整理我们发布的免费资源后，刻录光碟销售。