## Slide 1
第2节 电 生 磁
第一PPT模板网-WWW.1PPT.COM

## Slide 2: 一、奥斯特实验
1820年丹麦物理学家奥斯特终于用实验证实通电导体的周围存在着磁场.这一重大发现轰动了科学界，使电磁学进入一个新的发展时期．
I
电流的磁场与电流方向有关，改变电流方向，磁场方向也随之改变

## Slide 3
探究二
通电直导线周围的磁场是如何分布的？
在有机玻璃板上穿一个小孔，
一根直导线垂直穿过小孔，
在玻璃板上均匀地撒上一些
铁屑，给直导线通电后，轻
敲玻璃板，观察铁屑的分布
情况
以直导线上各点为圆心的同心圆
这些同心圆所在平面与直导线垂直
离直导线越近，磁场越强；
离直导线越远，磁场越弱

## Slide 4
结论：越靠近直导线，磁性越强。磁感线是以导线上各点为圆心的同心圆，都在与导线垂直的平面上。
直导线周围的磁场有何特点？
Notes: PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/

## Slide 5
实验
1、用导线绕成螺线管后，吸引大头针或靠近小磁针，
观察现象。
2.给螺线管通电，吸引大头针或靠近小磁针，观察现象
结论；通电螺线管周围也存在磁场
二、通电螺线管的磁场
3、在螺线管中插入一枚铁钉再吸引大头针，观察现象
结论：带铁芯的通电螺线管磁性比不带铁芯的强
铁芯在磁场中被磁化后相当于一根磁铁

## Slide 6
探究一
通电螺线管周围的磁场分布特点
在穿过螺线管的有机玻璃板上
均匀地撒上铁屑，通电后轻敲
玻璃板，观察铁屑分布情况。
结论：
通电螺线管周围的磁场与条形磁铁的磁场很相似。

## Slide 7: 三、安培定则．
通电螺线管相当于一个条形磁体，其极性和电流方向的关系符合：
安培定则——右手螺旋定则．
I

## Slide 9
应用安培定则的方法和顺序：
1：查清螺线管的绕线方向。
2：标出电流在螺线管中的方向。
3：用安培定则确定螺线管的磁极方向。
（大拇指指向的为N磁极方向）
通电螺线管的磁极方向与电流方向有关

## Slide 11
例1： 如图所示，标出电源的正负极。

## Slide 12
例2：如图1所示，当电键S闭合后，小磁针的N，S极按箭头方向转动到与螺线管轴线方向一致时静止不动，试判断电源的正、负极。

## Slide 13
探究三
通电直导线周围磁场方向如何？

## Slide 14: .根据通电导线的电流方向，标出小磁针N、S极
如下图所示：
I
N
N

## Slide 15
例3：要使图4中通电螺线管附近小磁针的指向如图中所示，试在图中画出通电螺线管的绕法。
[答]可分三步进行：(1)若使小磁针能静止在图示位置，由磁极间的相互作用规律可判定，绕成的通电螺线管的左端应为N极；(2)根据已确定的N极位置，用安培定则可判定螺线管中电流方向（从N端看去，电流的环绕方向是逆时针的）；(3)绕制可有两种方式，如图5中（甲）、（乙）二图所示。

## Slide 16
实验：通电螺线管磁性强弱
结论
带铁芯的通电螺线管的磁性比不带铁芯的通电螺线管的磁性要强。

## Slide 17
电磁铁
电磁铁磁性的有无可以用电流来控制
思考
铁芯为什么是用铁制成的？而不用钢制成的？为什么插入铁芯后磁性大大加强？
铁芯插入通电螺线管，铁芯被磁化，也要产生磁场，于是通电螺线管的周围既有电流产生的磁场，又有磁铁产生的磁场，因而磁场大大增强了.
我们把插入铁芯的通电螺线管称为电磁铁 .

## Slide 18
通过实验，我们知道了电磁铁的一些特点，它的这些特点与永磁体相比，有哪些优点呢？
电磁铁的优点:磁性的有无可以通过电流的有无来控制。

## Slide 19
探究：影响通电螺线管磁性强弱的因素。

## Slide 20
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程： www.1ppt.com/excel/
资料下载： www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载： www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载： www.1ppt.com/shiti/
教案下载： www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛： www.1ppt.cn
可以在下列情况使用
不限次数的用于您个人/公司、企业的商业演示。
拷贝模板中的内容用于其它幻灯片母版中使用。
不可以在以下情况使用
用于任何形式的在线付费下载。
收集整理我们发布的免费资源后，刻录光碟销售。