## Slide 1: 走进化学实验室
精品下载网-WWW.j9p.COM
第一单元 走进化学世界

## Slide 2
一、化学实验室规则
1、进实验室：脚步要轻，说话低声。
2、实 验 前：预习内容，了解目的，明确步骤。
3、实 验 时：检查用品，听从指挥，爱护仪器，节约药品，
细心观察，准确记录，注意安全，保持整洁。
4、实 验 后：回收废物，洗净仪器，摆好用品，注意环保；
根据原始记录，写好实验报告。
5、出实验室：摆好凳子，检查水电是否关闭。

## Slide 3
1、酒精灯失火：立即用湿布或者沙子扑灭。
2、割 伤：用3％的双氧水清洗，再贴上止血贴。
3、烫 伤：在烫伤处涂上烫伤膏或万花油。
4、吸入有毒气体：立即到室外呼吸新鲜空气，并请医生
处理。

## Slide 4
不能用手接触药品；不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味；不得尝药品的味道。
不能放回原瓶；不要随意丢弃；更不要拿出实验室。
1.遵守实验室规则， 使用化学药品做到“三不”：
2.实验室用剩的药品做到“三不”：
二、化学实验注意事项

## Slide 5
三、化学实验室药品的一些图标

## Slide 6
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
Hi，以后会常见面，请记住我好吗？
试管
酒精灯
烧杯
集气瓶
量筒
试剂瓶
试管夹
玻璃棒
石棉网
水槽
铁架台

## Slide 7
试管
试管夹
玻璃棒
酒精灯
胶头滴管
滴瓶
铁架台(包括铁夹和铁圈)
烧杯
量筒
集气瓶
你能说出我的名字吗？
水槽

## Slide 8
实验室药品取用规则:
1、取用药品，应注意节约，如果没有说明用量，一般应按_________取用，液体是_______，固体只需______________。
最少量
1-2mL
盖满试管的底部
2、实验剩余的药品要放入_____________.既不能___________,也不要___________,更不要__________________.
指定的容器内
放回原瓶
随意丢弃
拿出实验室
用水冲洗
3、实验时不小心将药液溅到眼中，首先应__________
四、药品的取用

## Slide 9
（1）固体药品的取用:
固体药品通常保存在_________里，取用固体药品一般用_____________，有些块状的药品可用_______夹取。
广口瓶
药匙(或纸槽)
镊子
镊子
药匙
纸槽
适用于稍大的块状固体
适用于颗粒或粉末状的固体
适用于颗粒或粉末状的固体

## Slide 10
往试管里送入固体粉末
一横二送三直起，块状药品莫竖投。

## Slide 11
操作:用镊子夹取1小粒锌放入试管中,并将试管放在试管架上.
1.密度较大的块状药品或金属颗粒放入容器时,怎样操作?为什么?
2.往试管里装入固体粉末时,怎样操作?为什么?
思考:
横口立
斜底立
操作:用药匙取少量碳酸钠粉末放入试管中,并将试管放在试管架上.

## Slide 12
方法1：倾倒
注意事项：
1、细口瓶塞
2、标签
3、瓶口
4、使用完
要倒放
要向手心
要紧挨
盖好，放回原处
液体药品通常盛在________里.
如何将细口瓶内的液体倒入试管内?
细口瓶
塞倒放.试管倾.口相靠.签向心
练习:将细口瓶内的液体倒入盛有锌粒的试管内,没过锌粒即可
（2）液体药品的取用:P19
瓶塞倒放口紧挨，标签防腐向手心，
试管倾斜注药液，盖塞向外放原处。

## Slide 13
注意事项：
1、细口瓶塞
2、抓握胶头滴管
3、使用完
要倒放
要稳当
盖好，放回原处
方法2：滴加
（2）液体药品的取用:P19

## Slide 14
注意：胶头滴管不能倒放、乱放、平放，应放在指定位置不要伸入容器内，一般要做到在试管口正上方悬空垂直。

## Slide 15
有大量气泡产生，固体粉末溶解消失
锌粒表面有气泡产生，锌粒逐渐变小至消失
操作练习:用滴管吸取盐酸,加入盛有碳酸钠粉末的试管中观察现象.
操作练习:用滴管向盛有锌粒的试管中滴加少量的盐酸,观察现象.
如何使用胶头滴管?

## Slide 16
判断正误 1.用胶头滴管滴加液体时，为防止滴到试管外面，可将胶头滴管伸入试管内滴加液体。 ( ) 2.胶头滴管用过后一定要用水清洗干净 ( )
3.取液后的胶头滴管平放在实验台上 ( )
×
×
如何使用胶头滴管?取液后的滴管怎样处理?
思考:如何取用一定量的液体药品呢?
×

## Slide 17
（三）取用一定量的液体

## Slide 18
小结：取用一定量的药品
量取一定体积的液体时一般用量筒。使用时，应使量筒放平稳，倒入液体到接近要求的刻度，再用胶头滴管逐滴滴人量筒至刻度线，读数时使视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平。
简记：仰（羊）小俯（虎）大
读数偏小,实际所取的液体体积偏大
读数偏大,实际所取的液体体积偏小
仰视:
俯视:

## Slide 19
１、用量筒仰视量取40mL水,请问该生所取水的实际体积比40mL要
(填“多”或“少”)。
练习：
多

## Slide 20
2.某同学用量筒量取一定体积的液体，先仰视读出液体体积为20毫升，该生倾倒出部分液体后，又俯视读其体积为10毫升。则倒出液体的体积为 （ ）
A．大于10毫升 B．10毫升 C．小于10毫升 D．无法判断
A

## Slide 21
四、物质的加热
1、热源（加热工具）：最常用酒精灯，有时需要酒精喷灯进行高温加热。
2、酒精灯火焰分为 三部分，
温度最高， 温度最低，因此，加热时应把需加热物质放在外焰部分。酒精灯内的酒精不超过 。
外焰、内焰、焰心
外焰
焰心
其容积的2/3

## Slide 22
3、酒精灯的使用方法
使用酒精灯时，要注意以下几点：
a、绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,以免失火;
b、绝对禁止用酒精灯引燃另一盏酒精灯;
c、用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,不可用嘴去吹;
d、不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧 起来, 不要惊慌,应立刻用湿抹布扑盖.

## Slide 23
用试管夹夹住该试管中上部（夹在距试管口约1／3处），放在外焰上。
4、酒精灯的使用——加热

## Slide 24
5.给试管里药品加热时应先使试管均匀受热（即预热，其操作：来回移动酒精灯或移动试管 ），然后对准药品所在部分加热。给固体加热时，一般试管口应略向下倾斜，给液体加热，应使试管倾斜，跟桌面大约成45°角，且试管内液体不能超过试管容积的1/3，试管口不准对着有人的地方。

## Slide 25
1、可以直接加热的仪器：
试管
蒸发皿
坩埚
燃烧匙
五、常用实验仪器

## Slide 26
2、可以加热，但必须垫上石棉网的仪器：
烧杯
平底烧瓶
圆底烧瓶

## Slide 27
3、不能加热的仪器
集气瓶可作反应的容器，量筒
不能作反应容器。
量筒
集气瓶
漏斗
药匙

## Slide 28
标准：内壁均匀附着水，水既不聚成水滴，也不成股流下时，表示仪器已洗干净。
六、试管的洗涤